אוגר נתוני טמפרטורה

- אוגר נתונים זה מתוכנן לניטור טמפרטורה בהתאם לדרישות התקן. נתוני המדידה של הטמפרטורה נשמרים לאורך תקופת המדידה כולה.

- אוגר נתונים זה ניתן לתכנות ע"י המשתמש. פלט המדידה מתבצע בקובצי PDF בלי תוכנה מיוחדת ואין צורך בדרייבר USB.

תאור המכשיר

- פלאג USB2.0 לחיבור ותצוגה. לא נחוץ דרייבר USB.

- נורת ציון לד:

נמוך/גבוה: הנורה האדומה מהבהבת למשך 10 שניות כאשר המדידה מגיעה לערך הגבולי במהלך המדידה.

אישור: כאשר האוגר מתחיל לאגור, הנורה הירוקה מהבהבת כל 10 שניות.

- רגש טמפרטורה למדידת טמפרטורה במקום.

- שקע חיצוני לחיישן בדגמים בהם קיימת יציאה לחיישן חיצוני

- תצוגת LCD

- מציג מדדי טמפרטורה. התצוגה מתעדכנת כל 5 שניות

- REC מהבהב כל שניה כשהמכשיר במצב אגירת נתונים.

- H או L מוצגים כאשר המדידה מגיעה לערך הגבולי.

- MX או MI מוצגים בבדיקת ערך מקסימום או מינימום של המדידות שנאגרו.

- סמל סוללה חלשה מהבהב בתצוגה כל שניה כאשר רמת הסוללה נמוכה מכדי לבצע מדידה מדויקת ולשמור אותה.

- מכסה הסוללה, ההפעלה ע"י 2 סוללות CR2032.

- מתג START/STOP (ON/OFF)

אחרי הכנסת הסוללות, לחץ "לחיצה קצרה" על לחצן ההפעלה שעל המכשיר בכדי להדליק אותו.

לחיצה קצרה נוספת תכבה את המכשיר.

אחרי תכנות המכשיר, לחץ על לחצן ההפעלה "לחצה ארוכה" למשך 5 שניות כדי להפעיל את פעולת האגירה. לחיצה ארוכה נוספת למשך 5 שניות תפסיק את פעולת האגירה.

- מתג סימון

כדי לסמן אירוע ידנית במהלך תקופת המדידה, לחץ על לחצן MARK למשך 2 שניות עד שהנתון הנמדד יהבהב 3 פעמים. משתמשים בלחצן זה במעבר ממיקום אחד לאחר. ניתן לזהות לכל היותר 8 סימונים בדו"ח PDF.

לחיצה קצרה על לחצן MARK תציג את יתרת שעות פעולת של הסוללה.

- לחצן MIN/MAX

מציג נתוני מקסימום או מינימום מכל הנתונים שנאגרו.

- כיסוי ומעמד עמיד במים

כדי שפלאג USB יהיה עמיד במים, הנח כיסוי זה וסובב אותו קלות כדי להדקו. כדי להעמיד את המכשיר על שולחן, סובב כיסוי זה לזווית התמיכה הנאותה.

- מתלה

הפעלה

שים לב:

- נחוצה תוכנת Adobe Reader- התוכנה קיימת בכל מחשבי מאוחדת

- תכנת את המכשיר וצור דו"ח PDF ואקסל בטמפרטורת החדר. לדוגמא: אם המכשיר נלקח מהמקפיא, יש להמתין שיתייצב בטמפרטורת החדר לפני יצירת דו"ח טמפרטורה PDF.

- קובץ הביצוע לתכנות המכשיר קרוי PDF Logger Configuration Tool

שלב 1 קביעת פרמטרים של אוגר הנתונים:

- חבר את אוגר הנתונים למחשב דרך יציאת USB. הנורה הירוקה דולקת בזמן החיבור למחשב ועל הצג יראה "PC".

- יופיע חלון המציג קובץ של תוכנת חלונות.

- לחץ על התיקייה כדי לראות את הקבצים שעל האוגר.

על האוגר קיימים 4 קבצים:

- קובץ "Calibration Certificate"  מכיל את תעודת הכיול של האוגר.

- קובץ "MANUAL"  מכיל את הוראת ההפעלה באנגלית (קובץ PDF).

- קובץ PDF Logger Configuration Tool.exe"" להפעלת תוכנת האוגר.

לחץ עם העכבר על קובץ ההפעלה  PDF Logger Configuration Tool.exe"" להפעלת התוכנה.

במידה ובטעות הם שונו, ערכי הפרמטרים של "ברירת המחדל" אמורים להיות:

שפה: אנגלית

קצב דגימה: 10 דקות                 התראה: Single Event

השהיית התחלה: 0 דקות           השהיית התראה:  0 דקות

טמפרטורה: יחידות צלסיוס       הגבלות התראה: 8.....2 ׁׁ( תחום טמפרטורה תקין)

סיסמה: אינו נדרש

שם החברה: XXXXX

לחץ על "SAVE" להורדת הנתונים לאוגר. יופיע אישור " Logger Config OK!" על סיום הפעולה.

אחרי שהתכנות הושלם ניתן לסגור את כל החלונות  ואת תוכנת ההפעלה של האוגר ולנתק את האוגר מחיבור USB מהחשב.

שלב 2 הפעלת האגירה:

- כאשר התצוגה דולקת, לחץ על לחצן START למשך 5 שניות .

- בתצוגה יופיע REC והנורה תהבהב פעם אחת לאישור שהאגירה מופעלת.

- במהלך אגירת הנתונים, הנורה הירוקה תהבהב כל 10 שניות ע"פ קצב הדגימה. במקרה של התראה, תהבהב נורה אדומה.

- לחיצה על לחצן MAX/MIN בכל זמן, מציגה מקסימום ומינימום של הערכים שנאגרו בזיכרון.

- לחיצה על לחצן MARK תציג את שעות העבודה הנותרים של הסוללה.

שלב 3 הורדת נתונים:

- לחץ על לחצן STOP למשך 5 שניות כדי לסיים את האגירה.

- סימון REC יפסיק להבהב על התצוגה.

- חבר את אוגר הנתונים לכניסת USB של המחשב.

- פתח קובץ ההפעלה "PDF Logger Configuration Tool.exe" של האוגר.

- בחר לשונית"Convert to PDF"  ליצירת דו"ח בפורמט PDF.

- לחץ על SAVE .

- יפתח חלון שבו תבחר את מקום ושם הקובץ לשמירה שהתקבל מהאוגר.

שלב 4  הפעלה מחודשת של האוגר:

- יש לחזור בתוכנה ללשונית  Configuration.

- הפרמטרים הראשוניים של "ברירת המחדל" יופיעו שוב.

- לחץ SAVE להפעלת ה TRIGGER של האוגר.

- האוגר מוכן להפעלה. ראה שלב 2.

כאמור: לחציה קצרה על לחצן START תכבה את האוגר.

לחיצה ארוכה של 5 שניות על לחצן START תפעיל את האגירה.

בהצלחה.

150218.V